## Slide 1
«ОРГАНИЗАЦИЯ ЭВМ И СИСТЕМ»
МОДУЛЬ 2 Организация памяти и ввода-вывода ЭВМ
РАЗДЕЛ 2 Способы организации ввода-вывода в ЭВМ
ТЕМА 8 «Способы организации ввода-вывода в ЭВМ»
(лекция)
к.т.н. ПОГУДИН А.Л.

## Slide 2
УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:
Обобщённая программистская модель порта, контроллера, адаптера. Способы организации ввода-вывода, программно-управляемый, по прерываниям, по каналу прямого доступа. Структурные схемы и алгоритмы ввода-вывода.

## Slide 3
• Литература
1. Периферийные устройства: интерфейсы, схемотехника, программирова­ние : учебное пособие для вузов / В. А. Авдеев .— Москва : ДМК Пресс. 2009 847 с.
2. Аппаратные средства IBM PC : энциклопедия / М. Ю. Гук .— 3-е изд .— Санкт-Петербург : Питер. 2008 .— 1072 с.
3. Организация ЭВМ и систем : учебник для вузов / С. А. Орлов. Б. Я. Цилькер .— 2-е изд .— Санкт-Петербург : Питер. 2011 .— 686 с.

## Slide 4
Система управления вводом-выводом

## Slide 5: Два вида деятельности вычислительной системы
Обработка информации
Операции ввода-вывода
С точки зрения программиста:
Обработка информации – выполнение команд процессора над данными, находящимися в памяти, независимо от уровня иерархии
Ввод-вывод – обмен данными между памятью и устройствами, внешними по отношению к ней и процессору
С точки зрения ОС:
Обработка информации – выполнение команд процессора над данными, лежащими в памяти на уровнях не ниже основной памяти
Ввод-вывод – все остальное

## Slide 6: Два вида деятельности вычислительной системы
Обработка информации
  Что делается?
  Как делается?
Операции ввода-вывода
  Что делается?
  Как делается?
Курс «Алгоритмы и алгоритмические языки»
Часть II этого курса
Тема этой лекции

## Slide 7: Общие сведения об архитектуре компьютера
Процессор
Память
Диски
Монитор
Клавиатура
линии
Локальная магистраль

## Slide 8: Общие сведения об архитектуре компьютера
Локальная магистраль
Процессор
Монитор
Память
Диски
Клавиатура
Шина данных
Шина адреса
Шина управления
Ширина шины – количество линий в шине

## Slide 9: Общие сведения об архитектуре компьютера
Передача информации из процессора в память
На адресной шине выставить сигналы для адреса памяти
На шине данных выставить сигналы для данных
На шине управления выставить сигналы работы с памятью и операции записи

## Slide 10: Общие сведения об архитектуре компьютера
Память и устройства I/O
Память:
  Локализована в пространстве
  Ячейки взаимно однозначно отображаются на линейное адресное пространство памяти.
Устройства I/O:
  Пространственно разнесены и подключаются к локальной магистрали через порты ввода-вывода.
I/O
I/O
I/O
Порты i/o

## Slide 11: Общие сведения об архитектуре компьютера
Память и устройства I/O
Память:
  Локализована в пространстве
  Ячейки взаимно однозначно отображаются на линейное адресное пространство памяти.
Устройства I/O:
  Пространственно разнесены и подключаются к локальной магистрали через порты ввода-вывода.
  Порты ввода-вывода взаимно однозначно отображаются на линейное адресное пространство ввода-вывода (иногда на линейное адресное пространство памяти)

## Slide 12: Общие сведения об архитектуре компьютера
Передача информации из процессора в порт, отображенный в адресное пространство ввода-вывода
На адресной шине выставить сигналы для адреса порта
На шине данных выставить сигналы для данных
На шине управления выставить сигналы работы с устройствами ввода-вывода и операции записи

## Slide 13: Общие сведения об архитектуре компьютера
Память и устройства I/O
Занесение информации в память завершает операцию записи
Занесение информации в порт часто инициализирует реальное совершение устройства ввода-вывода
Что делать после получения информации через порт и как предоставить информацию для чтения из порта определяют контроллеры устройств

## Slide 14: Общие сведения об архитектуре компьютера
Устройства ввода-вывода подключаются к локальной магистрали через порты
Могут существовать два адресных пространства: пространство памяти и пространство ввода-вывода
Порты обычно отображаются в адресное пространство ввода-вывода и иногда – в адресное пространство памяти
Какое адресное пространство использовать определяется типом команды или типом операндов
Управлением устройством ввода-вывода, приемом и передачей данных через порты и выставлением сигналов на магистрали занимаются контроллеры

## Slide 15: Структура контроллера устройства
Регистр состояния
(read only)
Бит занятости
Бит готовности данных
Бит ошибки
Регистр управления
(write only)
Биты кода команды
Биты режима работы
Бит готовности команды
Регистр выходных данных
(read only)
Регистр входных данных
(write only)

## Slide 16: Вывод данных на внешнее устройство
Чтение из порта регистра состояния
пока бит занятости == 1
Процессор
Запись кода команды в порт регистра управления
Запись данных в порт регистра входных данных
Запись бита готовности
команды в порт регистра управления
Установить бит занятости
Анализ кода команды
Инициализация операции вывода
После завершения операции – сбросить бит готовности команды
Выставить значение бита ошибки и сбросить бит занятости
Контроллер
Чтение из порта регистра состояния
пока бит занятости == 1
Polling или опрос устройств

## Slide 17: Вывод данных на внешнее устройство
Процессор
Линия прерываний
После выполнения команды процессор обнаруживает сигнал на линии прерываний
Сохраняет часть регистров
Передает управление по заранее определенному адресу
Обрабатывает прерывание
Восстанавливает контекст
I/O
Память
I/O

## Slide 18: Вывод данных на внешнее устройство
Процессор
После выполнения команды процессор обнаруживает сигнал на линии прерываний
Сохраняет часть регистров
Передает управление по заранее определенному адресу
Обрабатывает прерывание
Восстанавливает контекст
I/O
Память
Шина прерываний
Контроллер прерываний
I/O

## Slide 19: Внешние прерывания, исключительные ситуации и программные прерывания
Внешние прерывания
Исключительные ситуации
Программные прерывания
Обнаруживаются процессором между выполнением команд
Сохраняется часть контекста перед выполнением следующей команды
Не связаны с работой процессора и непредсказуемы
Обнаруживаются во время выполнения команды
Сохраняется часть контекста перед выполнением текущей команды
Связаны с работой процессора, но непредсказуемы
Происходят в результате выполнения команды
Сохраняется часть контекста перед выполнением следующей команды
Связаны с работой процессора и предсказуемы

## Slide 20: Прямой доступ к памяти (Direct memory access – DMA)
Контроллер DMA программируется
После получения сигнала от устройства I/O запрашивает у процессора управление магистралью
Получив управление, выставляет адрес и извещает устройство I/O
Используя шины данных и управления совместно с устройством I/O передает информацию
Возвращает управление магистралью
I/O
Память
Контроллер прерываний
Процессор
Контроллер DMA
I/O
Канал DMA

## Slide 21: Основные направления различия устройств ввода-вывода
Скорость обмена информацией (от нескольких байтов до нескольких Гигабайтов в секунду)
Возможность использования несколькими процессами параллельно
Запоминание выведенной информации для последующего ввода
Символьные и блочные
Только для ввода информации, только для вывода информации и read-write устройства

## Slide 22: Структура системы ввода-вывода
клавиатура
мышь
монитор
IDE диски
SCSI диски
Контроллер клавиатуры
Контроллер мыши
Контроллер монитора
IDE контроллер
SCSI
контроллер
Hardware
Драйвер клавиатуры
Драйвер мыши
Драйвер монитора
IDE драйвер
SCSI драйвер
Базовая подсистема ввода-вывода
Остальные части ядра ОС и пользовательские процессы

## Slide 23: Систематизация внешних устройств
Символьные устройства (клавиатура, модем, терминал и т.д.)
Блочные устройства (магнитные и оптические диски и ленты и т.д.)
Сетевые устройства (сетевые карты)
Все остальные (таймеры, графические дисплеи, видеокамеры и т.д.)

## Slide 24: Интерфейс между базовой подсистемой ввода-вывода и драйверами
Символьные устройства
Блочные устройства
Ввести символ – get
Вывести символ – put
Прочитать блок – read
Записать блок – write
Найти блок – seek
Выполнить произвольную команду – ioctl
(Ре)инициализировать драйвер и устройство – open
Временно завершить работу с устройством – close
Остановить работу драйвера – stop
Опросить состояние устройства – poll

## Slide 25: Функции базовой подсистемы ввода-вывода
Поддержка блокирующихся, неблокирующихся и асинхронных вызовов
Буферизация и кэширование входных и выходных данных
Осуществление spooling’а и монопольного захвата внешних устройств
Обработка ошибок и прерываний
Планирование последовательности запросов на выполнение операций ввода-вывода

## Slide 26: Блокирующиеся, неблокирующиеся и асинхронные вызовы
При блокирующемся системном вызове процесс переходит из состояния исполнение в состояние ожидание. После выполнения операций ввода-вывода в полном объеме он разблокируется.
При неблокирующемся системном вызове операции ввода-вывода могут быть выполнены неполностью. Процесс либо неблокируется совсем, либо блокируется не более чем на определенное время.
При асинхронном системном вызове процесс никогда не блокируется. Операции ввода-вывода выполняются в полном объеме.

## Slide 27: Буферизация и кэширование
Разные скорости приема и передачи информации участников обмена
Разные объемы данных, которые могут быть приняты или переданы участниками обмена единовременно
Необходимость копирования данных из приложения в ядро ОС и обратно
Буфер – область памяти для запоминания информации при обмене данными между устройствами, процессами или между устройством и процессом
Причины буферизации в базовой подсистеме ввода-вывода

## Slide 28: Буферизация и кэширование
Буфер служит для согласования параметров участников обмена информацией и для ее промежуточного хранения. Кэш применяется для ускорения доступа к данным.
Кэш всегда содержит копию данных, существующих где-либо еще. Буфер часто содержит единственный экземпляр данных в системе.
Кэш (cache) – область быстрой памяти, содержащая копию данных, расположенных где-либо в более медленной памяти, предназначенная для ускорения работы вычислительной системы
Разница между кэшем и буфером

## Slide 29: Spooling и захват устройств
Монопольный захват устройства.
Spooling.
Spool – буфер, содержащий входные или выходные данные для устройства, на котором следует избегать чередования его использования различными процессами
Способы использования неразделяемых устройств

## Slide 30: Обработка прерываний и ошибок
Ожидание
Исполнение
Прерывание
Выполнение кода ОС
Работа hardware
Сохранение контекста
Обработка прерывания
Готовность
Исполнение
Готовность
Планирование
Работа hardware
Выполнение кода ОС
Восстановление контекста
Выполнение кода пользователя
Выполнение кода пользователя

## Slide 31
Определение устройства, выдавшего прерывание.
Взаимодействие с устройством.
Проверка успешности выполнения операции.
Попытка устранения возможных ошибок.
Определение процесса, ожидающего этого прерывания. Перевод его из состояния ожидание в состояние готовность.
Если есть еще процессы с неудовлетворенными запросами к этому устройству – инициализация нового запроса.
Действия операционной системы
Обработка прерываний и ошибок
Действия по обработке прерывания и компенсации ошибок могут быть частично делегированы драйверу устройства – функция intr в интерфейсе драйвера

## Slide 32
При занятости устройства запрос ставится в очередь к данному устройству.
После освобождения устройства необходимо принять решение: какой из запросов в очереди инициировать следующим – планирование запросов.
Для блокирующихся и асинхронных системных вызовов
Планирование запросов
Действия по планированию запросов могут быть частично или полностью делегированы драйверу устройства – функция strategy в интерфейсе драйвера

## Slide 33
Строение жесткого диска
Алгоритмы планирования запросов к жесткому диску

## Slide 34
Параметры планирования
Алгоритмы планирования запросов к жесткому диску
Запрос полностью характеризуется:
  типом операции
  номером цилиндра
  номером дорожки
  номером сектора
Параметр планирование – время, необходимое для выполнения запроса.
  Время выполнения запроса = transfer time + positioning time
  Positioning time = seek time + positioning latency
Единственным параметром запроса остается seek time – время пропорциональное разнице между номером цилиндра в запросе и номером текущего цилиндра

## Slide 35
Диск имеет 100 цилиндров (от 0 до 99)
Очередь запросов: 23, 67, 55, 14, 31, 7, 84, 10
Текущий цилиндр – 63
Алгоритмы планирования запросов к жесткому диску
Алгоритм FCFS (First Come First Served)
  Всего перемещение на 329 цилиндров
Алгоритм SSTF ( Short Seek Time First)
  Всего перемещение на 141 цилиндр
63 -> 23
-> 67
-> 55
-> 31
-> 14
-> 07
-> 84
-> 10
63 -> 67
-> 55
-> 31
-> 14
-> 23
-> 10
-> 07
-> 84

## Slide 36
Диск имеет 100 цилиндров (от 0 до 99)
Очередь запросов: 23, 67, 55, 14, 31, 7, 84, 10
Текущий цилиндр – 63
Алгоритмы планирования запросов к жесткому диску
Алгоритм SCAN
  Всего перемещение на 147 цилиндров
Алгоритм LOOK
  Всего перемещение на 133 цилиндра
Алгоритм C-SCAN
Алгоритм C-LOOK
63 -> 55
-> 31
-> 23
-> 10
-> 14
-> 07
-> 67
-> 84
63 -> 55
-> 31
-> 23
-> 10
-> 14
-> 07
-> 67
-> 84
-> 0
63 -> 55
-> 31
-> 23
-> 10
-> 14
-> 07
-> 84
->67
63 -> 55
-> 31
-> 23
-> 10
-> 14
-> 07
-> 84
-> 67
-> 0
-> 99

## Slide 37: Ввод-вывод. Внешние устройства
Система ввода-вывода – это комплекс средств обмена информацией с внешними устройствами.
К системе ввода-вывода можно отнести и способы подключения к системной шине различного оборудования, и процедуры взаимодействия процессора с этим оборудованием, и команды процессора, предназначенные для обмена данными с внешними устройствами.
Логическую схему современного компьютера можно представить традиционным образом, в виде системной магистрали, к которой подключаются сам микропроцессор и все устройства компьютера.

## Slide 39
Адресная шина обозначена буквой A, шина данных – буквой D, а сочетанием М / IO' – один из сигналов управ-ления.
К внешним периферийным устройствам системы ввода-вывода относятся устройства ввода, устройства вывода и внешние запоминающие устройства (осуществляющие как ввод данных в машину, так и вывод данных из компьютера). Основной обобщающей характеристикой устройств ввода/вывода может служить скорость передачи данных (максимальная скорость, с которой данные могут передаваться между устройством ввода/вывода и основной памятью или процессором). В таблице представлены основные устройства ввода/вывода, применяемые в современных компьютерах, а также указаны примерные скорости обмена данными, обеспечиваемые этими устройствами.

## Slide 40
Тип Направление Скорость
Устройства передачиданных передачиданных
(Кбайт/с)
Клавиатура Ввод 0,01
«Мышь» Ввод 0,02
Голосовой ввод Ввод 0,02
Сканер Ввод 200,0
Голосовой вывод Вывод 0,06
Строчный принтер Вывод 1,0
Лазерный принтер Вывод 100,0
Графический дисплей Вывод 200,0
Оптический диск ЗУ 500,0
Магнитная лента ЗУ 2000,0
Магнитный диск ЗУ 2000,0

## Slide 41: Модули ввода-вывода
При разработке подсистемы ввода/вывода должны быть решены следующие проблемы:
- обеспечение возможность реализации машины с пере-менной конфигурацией. Для пользователя это означает наличие возможности легко дополнять машину новыми устройствами, изменять состав периферийных уст-ройств в соответствии с назначением ЭВМ.
- обеспечение параллельной периферийных устройств во времени работы процессора над программой и выполнения ими процедур ввода/вывода.
- упрощение и стандартизация программирования опера-ций ввода/вывода, обеспечение независимости програм-мирования ввода/вывода от особенностей того или иного периферийного устройства.
- обеспечение автоматического распознавания различных ситуаций, возникающих в периферийных устройствах, и ре-акции ядра ЭВМ на эти ситуации.

## Slide 42
Основные пути решения указанных проблем
Модульность. Средства вычислительной техники проек-тируются на основе модульного (или агрегатного) принципа. Он заключается в том, что отдельные устройства выпол-няются в виде конструктивно законченных модулей, которые могут сравнительно просто в нужных количествах и нужном составе объединяться, образуя ЭВМ.
Унифицированние (не зависящие от типа перифе-рийных устройств) форматов данных, которыми периферийные устройства обмениваются с ядром ЭВМ, в том числе и унифицированный формат со-общения, которые периферийное устройство посы-лает в ядро о своем состоянии. Преобразование в индивидуальные форматы данных осуществляют контроллеры и адаптеры.

## Slide 43
Унифицирование интерфейса, то есть унифицирование по составу и назначению наборов линий и шин, унифицирование схем подключения, сигналов и алгоритмов (протоколов) управления обменом информацией между ПУ и ядром ЭВМ..
Унифицирование формат и выбор команд процессора для операций ввода-вывода. Операция ввода-вывода представляет для процессора просто операцию передачи данных независимо от особенностей принципа действия данного периферийного устройства, типа его носителя и тому подобное.
Многие функции управления операциями ввода-вывода (например, управление прямым доступом к памяти) являются общими, они не зависят от типа периферийного устройства. Другие являются специфичными для данного типа устройств. Выполнение общих функций возлагают на общие для групп периферийных устройств контроллеры прямого доступа к памяти, процессоры (каналы) ввода-вывода, а специфических – на специализированные для конкретного типа ПУ электронные блоки управления (адаптеры).

## Slide 44
Унифицированный подход к форматам данных и команд, интерфейсу обеспечивают переход к модульному выполнению устройств ЭВМ, а тот, в свою очередь, дает возможность модификации в зависимости от запросов пользователя. Система ввода-вывода тоже построена по модульному принципу.
Модульная организация опирается на магистральный принцип обмена информации. Системная магистраль – это набор электронных линий, связывающих воедино по адресации памяти, передачи данных и служебных сигналов процессор, память и периферийные устройства. Физическое подключение отдельных модулей компьютера к осуществляется с помощью контроллеров, а на програм-мном обеспечивается драйверами. Контроллер принимает сигнал от процессора и дешифрует его, чтобы соответству-ющее устройство смогло принять этот сигнал и отреа-гировать на него. За реакцию устройства процессор не отве-чает – это функция контроллера.

## Slide 45
Шина данных является двунаправленным устройством.
К основным режимам работы процессора с использо-ванием шины данных относятся следующие: запись/чтение данных из оперативной памяти и из внешних запоминающих устройств, чтение данных с устройств ввода, пересылка данных на устройства вывода. Выбор абонента по обмену данными производит процессор, который формирует код адреса данного устройства, а для ОЗУ – код адреса ячейки памяти. Код адреса передается по адресной шине, причем сигналы передаются в одном направлении, от процессора к устройствам. Эта шина является однонаправленной.
Система ввода-вывода содержит такие модули, как системная магистраль, контроллеры, адаптеры, дисководы, внутренние запоминающие устройства и модемы. Кроме них в качестве модулей системы ввода-вывода можно рассматривать и внешние устройства, а также подключаемые модемы. Внешние устройства подключаются к компьютеру через порты

## Slide 46: Команды ввода-вывода
Единый интерфейс для подключения устройств ввода-вывода нашел интерпретацию и на программно-командном уровне. С этой точки зрения можно разделить устройства ввода-вывода на относительно небольшое число типов, отли-чающихся по набору операций, которые могут быть ими вы-полнены, считая все остальные различия несущественными.
Затем можно специфицировать интерфейсы между ядром операционной системы, осуществляющим некоторую общую политику ввода-вывода, и программными частями, непосредственно управляющими устройствами, для каждого из таких типов.
Фактически, в системе ввода-вывода реализуется принцип уровневого или слоеного построения системы управления вводом-выводом для операционной системы.

## Slide 47
Два нижних уровня этой слоеной системы составляет hardware (аппаратное обеспечение – электронные и механические части, исключая программное обеспечение): сами устройства, непосредственно выполняющие операции, и их контроллеры, служащие для организации совместной работы устройств и остальной вычислительной системы.
Следующий уровень составляют драйверы устройств ввода-вывода, скрывающие от разработчиков операционных систем особенности функционирования конкретных приборов и обеспечивающие четко определенный интерфейс между hardware и вышележащим уровнем – уровнем базовой подсистемы ввода-вывода, которая, в свою очередь, предоставляет механизм взаимодействия между драйверами и программной частью вычислительной системы в целом

## Slide 49
Базовая подсистема ввода-вывода (BIOS) служит посредником между процессами вычислительной системы и набором драйверов. Системные вызовы для выполнения операций ввода-вывода трансформируются ею в вызовы функций необходимого драйвера устройства.
Обязанности базовой подсистемы не сводятся к выполнению только действий трансляции общего системного вызова в обращение к частной функции драйвера. Базовая подсистема предоставляет системе такие услуги, как:
- поддержка блокирующихся, деблокирующихся и асинхронных системных вызовов,
- буферизация и кэширование входных и выходных данных,
- осуществление монопольного захвата внешних устройств,
обработка ошибок и прерываний, возникающих при операциях ввода-вывода,
- планирование последовательности запросов на выполнение этих операций.

## Slide 50
При анализе работы системной магистрали следует учитывать, что она не только набор проводов, к которым единообразно подключаются все устройства компьютера, но и комплекс электрических и логических характеристик сигналов, действующих на линиях шины и учитывающих правила взаимодействия этих сигналов при выполнении тех или иных операций на шине. Это называется протоколами обмена информацией.
Рассмотренная система управлением основана на логических принципах организации ввода-вывода.
Процессор связан с системной шиной всеми своими вы-водами, важнейшими из которых являются: набор линий ад-ресов, набор линий данных и сигнал управления <М / IO‘> (М обозначает memory – память, IO' обозначает in-out – ввод-вывод; сигнал олицетворяет не операцию с памятью, а операцию ввода-вывода)). Это сложный сигнал на выходе микропроцессора, который формирует на системную маги-страль свои производные, образованные, как комбинации собственного значения с управляющими сигналами записи и чтения.

## Slide 51: Пример использования простых операций ввода-вывода при работе с памятью
При записи байта информации по некоторому адресу в память, процессор выставляет на шину адресов требуемый адрес, а на шину данных – байт информации, требующий записи. Устройство управления памятью расшифровывает адрес и, если он принадлежит памяти, принимает с шины данных поступившую информацию и заносит ее в соответствующую ячейку памяти. Описанная процедура отражает выполнение процессором команды типа
<mov mem, AX>, где mem – обозначение ячейки памяти, принадлежащей сегменту данных программы.
Если же процессор должен прочитать данные из памяти, выполняя команду типа
<mov AX, mem>, то он выставляет на шине адресов требуемый адрес и ожидает поступления данных. Устрой-ство управления памятью, убедившись в наличии такого адреса в памяти, отыскивает требуемую ячейку, считывает из нее данные и выставляет их на шине данных. Процессор снимает данные с шины и отправляет их в указанный операнд (в данном случае в регистр АХ).

## Slide 52
Описанные процедуры записи и чтения справедливы не только по отношении к памяти; для всех остальных устройств компьютера они выглядят точно так же. За каждым устройством закреплена определенная группа адресов, на которые оно должно отзываться. Обнаружив свой адрес на магистрали, устройство либо считывает поступившие данные, либо устанавливает имеющиеся в нем данные на магистраль.
Все устройства компьютера можно разбить на две категории. Представителем одной категории является видеобуфер. Устройство управления видеобуфером настро-ено на две группы адресов, значения которых продолжают значения адресов, относящиеся к оперативной памяти так, что адреса оперативной памяти и памяти видеобуфера разне-сены и не перекрываются.

## Slide 53
Действительно, адрес последнего байта оперативной памяти составляет 9FFFFh, а уже следующий адрес A0000h является адресом первого байта графического видеобуфера. Графический видеобуфер занимает 64 Кбайт адресного пространства до адреса AFFFFh. Вторая группа адресов принадлежит текстовому видеобуферу расположеному на некотором расстоянии от графического и занимающему 32 Кбайт, начиная с адреса B8000h.
Ко второй категории устройств можно отнести все уст-ройства, адреса которых перекрываются с адресами опера-тивной памяти. Например, за контроллером клавиатуры за-креплены два адреса: 60h и 61h. По адресу 60h выполняется чтение кода нажатой клавиши, а адрес 61h используется для управления работой контроллера. И тот, и другой адрес имеются в оперативной памяти и, таким образом, возникает проблема распознавания устройства, к которо-му происходит обращение.

## Slide 54
Контроллер прерываний, служащий для объединения сигналов прерываний от всех устройств компьютера управляется через два адреса Поскольку в состав ЭВМ всегда включают два контроллера, для них выделяются две пары адресов. Во всех компьютерах типа IBM PC контроллерам прерываний назначаются адреса 20h-21h и A0h-A1h, которые так же отвечают и некоторым байтам оперативной памяти.
Проблема распознавания устройств с перекрывающимися адресами имеет два аспекта: аппаратный и программный. Распознавание устройств осуществляется с помощью сигнала М / IO', которой генерируется процессором в любой операции записи или чтения. Значение этого сигнала зависит от категории адресуемого устройства. При обращении к памяти или видеобуферу процессор устанавливает значение сигнала М / IO' = 1. При обращении к остальным устройст-вам этот сигнал устанавливается в 0. Все устройства анализируют значение сигнала М / IO'. Таким образом осу-ществляется аппаратное разделение устройств "типа памяти" и устройств "ввода-вывода".

## Slide 55
Программное разделение устройств реализуется с помо-щью двух наборов команд процессора – для памяти и для устройств ввода-вывода. В первую группу команд входят практически все команды процессора, с помощью которых можно обратиться по тому или иному адресу – команды пересылки mov и movs, арифметических действий add, mul и div, сдвигов rol, ror, sal и sar, анализа содержимого байта или слова test и другие – большинство команд процессора.
Вторую группу команд – это специфические команды ввода-вывода, команда ввода in и команда вывода out.
При выполнении команд первой группы процессор автоматически генерирует М / IO' = 1; при выполнении команд in и out процессор устанавливает сигнал М / IO' = 0.

## Slide 56
При работе с внешними устройствами ввода-вывода как процессор, так и внешнее устройство могут записывать информацию в порт и считывать из порта. Со стороны процессора эти операции осуществляются с помощью следующих машинных команд:
- чтение из порта (ввод): IN AL, n или IN AX, n;
- запись в порт (вывод): OUT n, AL или OUT n, AX.
По команде IN в регистр AL(AX) переносится содержимое порта с номером n, а команда OUT реализует обратное действие. Номер порта (n) в этих командах может быть задан двояко – либо явным числом от 0 до 255, либо регистром DX, значение которого и трактуется как номер порта:
IN AL,97h ;AL:= порт 97h ;
MOV DX,836 ;
OUT DX,AX ;порт 836:=AX .
Первый вариант операнда n используется, когда номер порта небольшой и известен заранее, а второй вариант – когда номер порта может быть любым числом или когда он становится известным только во время счета программы

## Slide 57
Осуществление таким образом ввода-вывода в каждой программе довольно трудоемко и требует знания многих технических деталей – номеров портов, управляющих сигналов и сигналов ответа, порядка опроса портов и другое, причем эта информация различна для разных внешних устройств. Кроме того, в каждой новой программе приходится заново описывать все действия, связанные с вводом-выводом. Но в большинстве программ используются, в основном, одни и те же операции ввода-вывода. Учитывая это, поступают так: один раз описываются часто используемые операции ввода-вывода, которые содержат всю информацию работы с портами, и эти операции включают в состав операционной системы, чтобы ими могла пользоваться любая программа, выполняемая на ЭВМ. Такой способ существенно упрощает процедуры ввода-вывода, поэтому обычно используют только эти операции и не пользуются портами напрямик. С портами работают лишь тогда, когда надо реализовать какой-нибудь необычный ввод-вывод.

## Slide 58: Ввод-вывод по прерыванию
Проблема программируемого ввода-вывода состоит в том, что процессор должен долго ждать, пока контроллер ввода-вывода будет готов читать или принимать новые данные. Во время ожидания процессор должен постоянно производить опрос, чтобы узнать состояние модуля ввода-вывода. В результате значительно падает производитель-ность всей системы .
При альтернативном подходе процессор может передать контроллеру прерываний команду ввода-вывода, а затем пе-рейти к выполнению другой полезной работы. Затем, когда контроллер ввода-вывода снова будет готов обмениваться данными с процессором, он прервет процессор и потребует, чтобы его обслужили. Процессор передает ему новые дан-ные, а затем возобновляет прерванную работу

## Slide 59
Контроллер прерываний – микросхема или встроенный блок процессора, отвечающий за возможность обработки запросов на прерывание от разных устройств.
Прерывание программы – способность процессора прекращать выполнение текущей программы и ее управление при возникновении определенных условий. Сигналы, вызывающие прерывание программы, называются сигналами прерывания или запросами прерывания.

## Slide 60
В зависимости от условий возникновения прерывания подразделяют на четыре класса:
1. Прерывание от схем контроля или машинное прерывание, возникает в случае обнаружения ошибок в каких-либо блоках и устройствах ЭВМ. При этом происходит переключение к диагностической программе.
2. Программное прерывание или прерывание из-за ошибок программы, возникает при обнаружении ошибок в программе или при появлении необычных ситуаций при ее выполнении. Внешнее прерывание возникает в случае появления сигналов от внешних объектов, подключенных к данной ЭВМ.
3. Прерывание от устройств ввода-вывода позволяет получать информацию о состоянии каналов и периферийных устройств и отвечать на эти сигналы. Это прерывание формируется, когда канал и периферийное устройство не могут выполнить заданную операцию; при возникновении особой ситуации в процессе выполнения операции ввода-вывода .

## Slide 61
4. Прерывание при обращении к управляющим подп-рограммам-диспетчерам в случаях, когда предусмотрено выполнение каких-либо действии по управлению ЭВМ и ВС.
Контроллер получает от процессора команду READ и переходит к считыванию данных из связанного с ним пери-ферийного устройства. Как только эти данные поступят в регистры контроллера, он посылает процессору по шине управления сигнал прерывания и ожидает, когда процессор запросит эти данные. При поступлении запроса контроллер передает данные по информационной шине (шине данных) и переходит в состояние готовности для новых операций ввода-вывода.

## Slide 62
Процессор генерирует команду READ, а затем сохраняет содержимое программного счетчика и других регистров, соответствующих выполняемой программе, и переходит к выполнению других операций (например, он в одно и то же время может выполнять несколько различных программ). В конце каждого цикла команды процессор прове-ряет наличие прерываний. При поступлении преры-вания от контроллера ввода-вывода процессор сох-раняет информацию о выполняющейся в данный момент задаче и выполняет программу, обрабаты-вающую прерывания. При этом он считывает информацию из контроллера ввода-вывода и зано-сит их в память. Затем восстанавливает контекст программы, от которой поступила команда ввода-вывода и продолжает работу.

## Slide 64
Почти в каждой компьютерной системе есть несколько контроллеров ввода-вывода, поэтому нужны механизмы, позволяющие процессору определить, какое из устройств вызвало прерывание. В некоторых системах имеется нес-колько шин прерываний, так что каждый контроллер ввода-вывода посылает сигнал по своей шине, причем у каждой шины – свой приоритет. Есть и другой вариант, когда прерывающая шина всего одна, но тогда используются дополнительные шины, по которым передаются адреса устройств. В этом случае каждому устройству тоже присваива-ются разные приоритеты.

## Slide 65
Сумма времени, затрачиваемого на запоминание состояния прерванной программы П1 и на возврат к ней, называют временем обслуживания программы. Время реакции tp и обслуживания tо = tз + tв характеризуют потери машинного времени на организацию процесса прерывания и быстродействия ЭВМ по обслуживанию запросов прерывания
t
t
t
ЗП 1 1
tП
П 1 1
tp
tз
tв
П 1
П 2

## Slide 66
Максимальное количество программ, прерывающих друг друга по возникающими запросами, называют глубиной прерывания. Степень важности запросов на прерывания в общем случае зависит от времени их поступления в систему прерывания программ, характера источников запросов. Поэтому каждому источнику запросов на преры-вания присваивается постоянный уровень приоритет-ности, или глубина прерывании. Наивысшим приори-тетом (нулевой уровень) прерывания обладают прерывания от схем контроля ЭВМ.
Первый уровень присваивается прерываниям от устройств ввода-вывода, второй уровень – внешним прерываниям, третий уровень – программным прерываниям и прерываниям при обращении к управляющей программе-диспетчеру. Эти два класса прерываний исключают взаимно друг друга, а поэтому имеют одинаковый приоритет. Прерывания первого уровня могут прерывать любую из программ второго и третьего уровней приоритетности, но не могут прервать программу с нулевым уровнем приоритетности.

## Slide 67
З Пi
0
1
2
3
П 0
П 1
П 2
П 3
t
t
t
t
t

## Slide 68: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
Состав вычислительных машин:
  Процессор,
  Основная память,
  Периферийные устройства (ПУ):
    внешние запоминающие устройства (ВЗУ),
    устройства ввода-вывода (УВВ).
Передача информации с периферийного устройства в ЭВМ называется операцией ввода, а передача из ЭВМ в ПУ — операцией вывода.

## Slide 69: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
Принципы построения систем ввода-вывода ЭВМ:
  возможность реализации машин с переменным составом оборудования;
  одновременная работа процессора над программой и выполнение периферийными устройствами процедур ввода-вывода;
  стандартизация и унификация операций ввода-вывода;
  автоматические распознавание и реакция ядра ЭВМ на многообразие ситуаций, возникающих в ПУ (готовность устройства, отсутствие носителя, различные нарушения нормальной работы и др.).

## Slide 70: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
Технология обращения к автономным внешним устройствам — интерфейс.
Унифицированная технология — понятие стандартного интерфейса.
Стандартизация интерфейсов ввода-вывода — возможности гибкого и оперативного изменения конфигураций вычислительных машин (количество и состав внешних устройств, расширять комплект ЭВМ за счет подключения новых устройств).
Концепция виртуальных устройств — совмещение различных типов ЭВМ, операционных систем.

## Slide 71: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
Интерфейс ввода-вывода
Интерфейс ввода-вывода характеризуется 4 функциями:
буферирование
дешифрация адреса или выбор устройства
дешифрация адреса команды
синхронизация и управление

## Slide 72: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
В общем случае для организации и проведения обмена данными между двумя устройствами требуются специальные средства:
  специальные управляющие сигналы и их последовательности;
  устройства сопряжения;
  линии связи;
  программы, реализующие обмен.
Весь этот комплекс линий и шин, сигналов, электронных схем, алгоритмов и программ, предназначенный для осуществления обмена информацией, называется интерфейсом.

## Slide 73: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
Стандартный интерфейс — совокупность унифицированных технических программных и конструктивных средств, необходимых для реализации взаимодействия различных функциональных элементов в автоматических системах обработки информации (СОИ) при условиях, предписанных стандартом и направленных на обеспечение информационной, электрической и конструктивной совместимости указанных элементов.

## Slide 74: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
Соединение между собой нескольких устройств осуществляется через шины интерфейса.
В зависимости от использования можно выделить 3 типа интерфейса:
  машинно-ориентированный,
  системный,
  приборный.

## Slide 75: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
Под машинно-ориентированными интерфейсами понимают интерфейсы, которые решают задачу подключения конкретного периферийного устройства (УВВ) к ЭВМ конкретного типа.
Системный интерфейс - сопряжение устройств (модулей), имеющих системное назначение и исполнение, т.е. основное назначение которых создание системы. Системный интерфейс не решает конкретную задачу ввода/вывода, а, прежде всего, стандартизует устройства для решения этой задачи.
Приборный интерфейс предназначен для соединения различных приборов, в т.ч. работающих автономно от ЭВМ.

## Slide 76: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
В зависимости от типа соединяемых устройств различаются:
  внутренний интерфейс ЭВМ (например, интерфейс системной шины, НМД), предназначенный для сопряжения элементов внутри системного блока ПЭВМ;
  интерфейс ввода-вывода — для сопряжения различных устройств с системным блоком (клавиатурой, принтером, сканером, мышью, дисплеем и др.);
  интерфейсы межмашинного обмена (для обмена между разными машинами) — для сопряжения различных ЭВМ (например, при образовании вычислительных сетей);
  интерфейсы «человек — машина» — для обмена информацией между человеком и ЭВМ.

## Slide 77: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
По способу передачи адресов и данных различают:
  Интерфейс с совмещенным шинам адреса и данных
  Интерфейс с разделенными шинам адреса и данных
Интерфейс может быть внутриплатный, межплатный и межблочный.
По способу передачи информации различают:
  последовательный и параллельный интерфейс
  синхронный и асинхронный интерфейс

## Slide 78: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
Недостаток последовательного интерфейса – низкое (?) быстродействие (устранение недостатка – использование новейших достижений физики и технологии коммуникаций).
Недостаток параллельного интерфейса связан, с так называемым, "перекосом" информации из-за различного времени передачи по параллельным физическим линиям. (Наиболее простой способ устранения последнего недостатка - это стробирование передаваемых сигналов).

## Slide 79: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
Синхронный интерфейс – сигнал на физических линиях поддерживается в течении заранее заданного времени.
Точка отсчета заданного времени осуществляется за счет подачи сигнала строба или синхронизации.
Синхронизация должна работать исходя из быстродействия самого медленного устройства, подключенного к интерфейсу.

## Slide 80: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
При асинхронном способе о каждой передаче должно быть сообщено дополнительно либо с помощью специальных сигналов в начале и конце передачи, либо по специальным линиям.
Прием последующей информации производится только после получения подтверждения о приеме предыдущей информации, получением так называемого сигнала-квитанции (Передача с квитированием).
Для асинхронного интерфейса время передачи информации равно сумме времени передачи управления сигнала по линиям запроса и ответа плюс время передачи самой информации.

## Slide 81: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
В зависимости от используемых при обмене программно-технических средств интерфейсы ввода-вывода делятся на два уровня: физический и логический.
Алгоритмические языки высокого уровня
Драйверы ввода-вывода
Прерывания DOS
BIOS
Обмен через порты ввода-вывода с помощью команд IN и OUT
Периферийные устройства
Логический уровень
Физический уровень

## Slide 82: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
В зависимости от степени участия центрального процессора в обмене данными в интерфейсах может использоваться три способа управления обменом:
  режим сканирования (синхронный обмен) или программно-управляемая передача (программный способ) ;
  асинхронный обмен или использование прерываний;
  прямой доступ к памяти.

## Slide 83: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
Программный способ (режим сканирования)
Чтение состояния ПУ
Обмен данными
Нет
ПУ
готово к обмену?

## Slide 84: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
Режим сканирования упрощает подготовку к обмену, но имеет ряд недостатков:
  процессор постоянно задействован и не может выполнять другую работу;
  при большом быстродействии периферийного устройства процессор не успевает организовать обмен данными.

## Slide 85: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
В асинхронном режиме центральный процессор выполняет основную роль по организации обмена, но в отличие от режима сканирования не ждет готовности устройства, а осуществляет другую работу.
Обмен инициируется УВВ.
Процессор должен иметь спец. вход, периодически опрашиваемый.
Наличие сигнала на этом входе заставляет процессор отложить исполнение текущей программы и перейти в режим обслуживания прерываний (приоритет и запрет прерываний).

## Slide 86: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
Организация прерываний требует:
  опознания (идентификации) устройства, запросившего прерывание.
  сохранения состояния процессора, т.е. его активных регистров для возврата.
  переход на выполнение спец. программы в зависимости от поступившего прерывания с последующим возвратом.
  восстановление состояния процессора до прерывания, т.е. восстановление содержимого активных регистров, в т.ч. управления, счетчика команд и т.д.
Прерывания могут быть реализованы как аппаратно, так и программно.

## Slide 87: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
Прямой доступ к памяти (DMA — Direct Memory Access) - способ обмена данными, обеспечивающий автономно от процессора установление связи и передачу данных между основной памятью и внешним устройством.
Обмен ведет контроллер прямого доступа к памяти, а не центральный процессор.
Контроллер прямого доступа к памяти перед началом обмена программируется с помощью центрального процессора: в него передаются адреса основной памяти и количество передаваемых данных.
Об окончании обмена контроллер прямого доступа к памяти сообщает процессору. В этом случае участие центрального процессора косвенное.

## Slide 88: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
Прямой доступ к памяти (ПДП):
  освобождает процессор от управления операциями ввода-вывода;
  позволяет осуществлять параллельно во времени выполнение процессором программы с обменом данными между внешним устройством и основной памятью;
  производит обмен данными со скоростью, ограничиваемой только пропускной способностью основной памяти и внешним устройством.

## Slide 89: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
При работе в режиме прямого доступа к памяти (ПДП) контроллер ПДП выполняет следующие функции:
  принимает запрос на ПДП от внешнего устройства;
  формирует запрос микропроцессору на захват шин системной магистрали;
  принимает сигнал, подтверждающий вход микропроцессора в состояние захвата (перехода в z-состояние, при котором процессор отключается от системной магистрали);
  формирует сигнал, сообщающий внешнему устройству о начале выполнения циклов ПДП;
  выдает на шину адреса системной магистрали адрес ячейки ОП, предназначенной для обмена;
  вырабатывает сигналы, обеспечивающие управление обменом данными;
  по окончании ПДП либо организует повторение цикла ПДП, либо прекращает режим ПДП, снимая запросы на него.

## Slide 90: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
Циклы ПДП выполняются с последовательно расположенными ячейками памяти, поэтому контроллер ПДП имеет счетчик числа переданных байтов.
Системная магистраль (СМ) в режиме прямого доступа к памяти используется мультиплексно КПДП и микропроцессором, причем основное управление системной магистралью выполняет КПДП, а МП получает к ней доступ на очень короткие промежутки времени для обмена информацией с основной памятью.

## Slide 91: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
Два стандартных интерфейса для связи ЦП с внешними устройствами:
  параллельный (типа Centronics)
  последовательный (типа RS-232).
Интерфейс “Plug and Play” (Включи и играй)

## Slide 92: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
Последовательный интерфейс - ИРПС, который обеспечивает асинхронную передачу постоянного тока (токовая петля) по четырехпроводной дуплексной линии.
Линии сигналов интерфейса ИРПС:
  передаваемые данные
  принимаемые данные
  готовность приемника (необязательная цепь)

## Slide 93: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
Формат передаваемой информации:
  Старт - 1 бит
  Передаваемые данные - 5, 7 или 8 бит.
  Условие паритета - 1 бит.
  Стоп - 1 или 2 бита.
  Скорость передачи < 9600 бит,
  L < 500 м,
  I = 30-50/5-10 для 40 миллиамперной линии; I = 15-25/0-3 для 20 миллиамперной линии.

## Slide 94: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
Последовательный интерфейс - RS-232C:
  Скорость передачи < 19200 бит/с. Длина линии < 15 м Уровни сигналов - + 12 в
  Терминальное (DTE) и связное (DCE) оборудование.
  Первое служит конечным пунктом приема/передачи (terminate - оканчивать).
  Второе для обеспечения связи (connect - соединять, пример - модем).

## Slide 95: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
Стандартный интерфейс RS-232C аппаратно реализуется с помощью 25 контактного разъема (терминальное оборудование - вилка, связное - розетка).
Три группы сигналов интерфейса RS-232C:
  последовательные данные (первичный и вторичный, прием и передача);
  управляющие сигналы квитирования;
  сигналы синхронизации.

## Slide 96: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
Функции сигнальных линий интерфейса RS–232C
Номер контакта | Сокращение | Направление | Полное название
1 | FG | — | Основная или защитная земля
2 | TD (TXD) | К DCE | Передаваемые данные
3 | RD (RXD) | К DTE | Принимаемые данные
4 | RTS | К DCE | Запрос передачи
5 | CTS | К DTE | Сброс передачи
6 | DSR | К DTE | Готовность модема
7 | SG | — | Сигнальная земля
8 | DCD | К DTE | Обнаружение несущей данных
9 | — | К DTE | (Положительное контрольное напряжение)
10 | — | К DTE | (Отрицательное контрольное напряжение)
11 | QM | К DTE | Режим выравнивания
12 | SDCD | К DTE | Обнаружение несущей вторичных данных

## Slide 97: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
Функции сигнальных линий интерфейса RS–232C
Номер контакта | Сокращение | Направление | Полное название
13 | SCTS | К DTE | Вторичный сброс передачи
14 | STD | К DCE | Вторичные передаваемые данные
15 | TC | К DTE | Синхронизация передатчика
16 | SRD | К DTE | Вторичные принимаемые данные
17 | RC | К DTE | Синхронизация приемника
18 | DCR | К DCE | Разделенная синхронизация приемника
19 | SRTS | К DCE | Вторичный запрос передачи
20 | DTR | К DCE | Готовность терминала
21 | SQ | К DTE | Качество сигнала
22 | RI | К DTE | Индикатор звонка
23 | — | К DCE | (Селектор скорости данных)
24 | TC | К DCE | Внешняя синхронизация передатчика
25 | — | К DCE | (Занятость)

## Slide 98: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
Основные(9) линии интерфейса RS–232C
Номер контакта | Сигнал | Выполняемая функция
1 | FG | Подключение земли к стойке или шасси оборудования
2 | TXD | Последовательные данные, передаваемые от DTE к DCE
3 | RXD | Последовательные данные, принимаемые DTE от DCE
4 | RTS | Требование DTE послать данные к DCE
5 | CTS | Готовность DCE принимать данные от DTE
6 | DSR | Сообщение DCE о том, что связь установлена
7 | SG | Возвратный тракт общего сигнала (земли)
8 | DCD | DTE работает и DCE может подключится к каналу связи

## Slide 99: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
Интерфейс RS-232C
Стандартный последовательный порт RS–232C имеет форму 25–контактного разъема типа D

## Slide 100: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
Алгоритм организации интерфейса RS–232C
Для инициализации начала связи передатчик (DTE) устанавливает низкий уровень на линии DTR, приемник отвечает низким уровням на линии DSR (готовность приема). Обычно при включении питания на этих линиях устанавливается низкий уровень.
После установления готовности передатчик устанавливает низкий уровень на шине RTS (request to send). (В модемах после этого в линию связи подается несущий сигнал). Приемник в ответ устанавливает высокий уровень на шинах DCD и CTS (для модемов на DCD шине устанавливается высокий уровень только после набора номера и ответа приемника).

## Slide 101: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
Для фиксирования интервалов времени передачи одного бита используется внутренний тактовый генератор приемника, работающий с частотой в 8, 16, 32 или 64 раза превышающий скорость обмена данными.
Для обеспечения оптимальной защищенности сигнала от искажений, шумов и разбросов частоты синхроимпульсов, приемник должен считывать принимаемый бит в середине его длительности

## Slide 102: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
Переход шины из состояния 1 в 0 ("маркер"  "пробел") - начало передачи и производится отсчет количества синхроимпульсов , равного половине длительности передаваемого бита.
Если после этого состояние линии меняется, то обнаружена помеха и следует начинать все сначала.
Если состояние линии не меняется, то есть "0", то считается , что обнаружен стартовый бит и через время, равное половине длительности передаваемого бита, считывается первый бит данных. Эта операция повторяется число раз, на которое запрограммирован интерфейс (5-8 бит) плюс один раз (1 бит) при использовании бита четности.

## Slide 103: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
После считывания последнего бита данных или бита четности происходит считывание стопового бита (если два стоповых бита, то операция повторяется) в момент, соответствующий середине передачи этого бита.
Стоповый бит - высокий уровень линии.
При необнаружении стопового бита устанавливается ошибка кадра и все операции повторяются снова.

## Slide 104: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
Представление кода буквы А сигнальными уровнями ТТЛ.

## Slide 105: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
Вид кода буквы А на сигнальных линиях TXD и RXD.

## Slide 106: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
Параллельный интерфейс - обмен одновременно всеми разрядами передаваемой информационной единицы (чаще всего — байта или машинного слова)
Параллельный интерфейс - интерфейс CENTRONICS (ИРПР-М).
В этом интерфейсе можно выделить три группы сигналов и линий:
  информационные
  управления
  заземления и электропитания

## Slide 107: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
Среди сигналов управления наиболее значимыми являются:
  STROBE (строб)
  ACKNLG (подтверждение)
  BUSY (занятость)
Кроме того, могут быть линии и соответствующие сигналы:
  INIT (СБРОС)
  SLCTIN (ВЫБОР)
  SLCT (ГОТОВНОСТЬ ПРИЕМНИКА)
  ERROR (ОШИБКА)
  PE (КОНЕЦ БУМАГИ)
  AUTO FD (АВТ. ПЕРЕВОД СТРОКИ)

## Slide 108: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
Алгоритм работы интерфейса CENTRONICS
мкс
мкс
мкс

## Slide 109: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
Интерфейс системной шины
Интерфейс системной магистрали (стандарт обмена):
- параллельные проводники на материнской плате, которые называются линиями
- алгоритмы, по которым передаются сигналы,
- правила интерпретации сигналов,
- дисциплины обслуживания запросов,
специальные микросхемы, обеспечивающие эту работу

## Slide 110: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
Интерфейс системной шины
MULTIBUS – родоначальник системного интерфейса (20 линий адресов, 16 линий данных, 50 управляющих и служебных линий)
Для IBM PS-2 в 1987 г. был разработан стандарт «Микроканал» — МСА (Micro Channel Architecture). В нем 24-разрядная шина адреса. Шина данных увеличена до 32 бит.
Для IBM PC XT был разработан стандарт ISA (Industry Standart Architecture), который имеет две модификации — для XT и AT. В ISA XT шина данных — 8 бит, шина адресов — 20 бит, шина управления — 8 линий. В ISA AT шина данных увеличена до 16 бит.
Стандарт EISA (Extended ISA) — это жестко стандартизованное расширение ISA до 32 бит.
Стандарт VESA (VESA Lokal Bas, или VLB) - расширение стандарта ISA для обмена видеоданными с адаптером SVGA.
Стандарт PCI (Peripheral Component Interconnect) разработан фирмой Intel для ЭВМ с МП Pentium (дополнительные функции: автоматическая конфигурацая периферийных устройств, работа при пониженном напряжении питания, возможность работы с 64-разрядным интерфейсом).

## Slide 111: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
Стандарт USB (Universal Serial Bus) — универсальный последовательный интерфейс, обеспечивающий обмен со скоростью 12 Мбайт/с и подключение до 127 устройств.
Стандарт PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) — интерфейс блокнотных ПЭВМ для подключения расширителей памяти, модемов, контроллеров дисков и стриммеров, сетевых адаптеров и др. Системная магистраль, выполненная по этому стандарту, имеет минимальное энергопотребление, ШД — на 16 линий, ША — на 24 линии.

## Slide 112: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
Интерфейсы внешних запоминающих устройств IBM PC
Для подключения жестких магнитных дисков:
• ST506/412;
• ESDI (Enhanced Small Device Interface);
• SCSI (Small Computer System Interface);
• IDE (Integrated Drive Electronics), известный так же как АТА (AT Attachement);
• EIDE (Enhanced-IDE);
• SATA.

## Slide 113: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
Способы организации совместной работы периферийных и центральных устройств
Три режима связи ЭВМ и внешнего устройства:
  симплексный
  полудуплексный
  дуплексный

## Slide 114: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
Симплексный режим - передача данных может вестись только в одном направлении: один передает, другой принимает.
Полудуплексныйрежим - поочередный обмен данными в обоих направлениях.
Дуплексный режим - передача и прием одновременно в двух встречных направлениях.

## Slide 115: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
Протокол - способ, с помощью которого интерфейс обеспечивает связь в заданном режиме
  Аппаратный протокол DTR
  Программный протокол XON/XOFF
  Программно-аппаратный протокол RTS/CTS

## Slide 116: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
Дуплексная связь ЭВМ с внешним устройством (принтером, модемом), при которой осуществляется симплексный режим обмена информацией, извещение внешнего устройства о готовности ЭВМ с помощью сигнала DTR и извещение ЭВМ о готовности внешнего устройства с помощью сигнала DSR, обеспечивается аппаратным протоколом DTR (асинхронный обмен).

## Slide 117: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
Программный протокол XON/XOFF (асинхронный обмен) основан на использовании программно- или аппаратно-реализуемых сигналов XON (код ASCII 17d или llh) и XOFF (код ASCII 19d или 13h), вырабатываемых принимающим устройством. Эти сигналы имеют направленность, противоположную передаваемому информационному потоку. При получении передающей ЭВМ управляющего кода XOFF она должна прекратить передачу информации до появления разрешающего кода XON.

## Slide 118: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
Программно-аппаратный протокол RTS/CTS используется для синхронного обмена информацией между ЭВМ и ее внешним устройством.
В соответствии с этим протоколом производится взаимное оповещение взаимодействующих устройств о выполненных ими действиях:
  сигнал DTR (Data Terminal Ready) — «ЭВМ готова к выходу на связь»,
  сигнал RTS (Request То Send) — «ЭВМ готова к обмену информацией».
  сигнал CTS (Clear To Send) — «Готов к обмену».

## Slide 119: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
Четыре управляющих сигнала — DTR, DSR, RTS, CTS — вырабатываются ЭВМ и внешним устройством. Анализ поступивших сигналов производится коммуникационной программой. Передаваемые данные в синхронном режиме могут сопровождаться управляющим сигналом от передающего или от приемного устройства (TXD — Transmitted Data и RXD — Received Data соответственно).

## Slide 120: Компьютерные технологии
Управление внешними устройствами
Для взаимодействия со сложными внешними устройствами могут предусматриваться и дополнительные сигналы, например, для модема протокол DTS/CTS содержит сигналы: DCD (Data Carrier Detected) — «Есть несущая частота» и RI (Ring Indicator) — «Индикатор звонка», информирующий ЭВМ, что по телефонной линии, подключенной к модему, поступили сигналы вызова (звонка), т.е. электрические сигналы, параметры которых отличаются от несущей.